Додаток 4.

# Text boxes

Обладнання до роботи

«Визначення коефіцієнта корисної дії  сонячної батареї»

Творче завдання . Схема  приладу для автоматичного вмикання та вимикання вуличног·о освітлення (фотореле).

Конструювання фотореле

Обладнання:   сонячна батарея; транзистор МП 39 – МП 42; будь-яке реле (РЕС-10),           що входить до  шкільного комплекту; лампа на 6,3В, джерело живлення  на 6-9 В.

Збираємо коло за схемою.

Негативний вивід сонячної батареї під’єднуємо до бази транзистора (клема 1).

Якщо сонячну батарею освітити  транзистор відкривається і контакти реле(нормально замкнуті) розімкнуться, лампочка погасне.

Якщо  приміщення затемнити (закрити штори) транзистор закриється, реле відпустить контакти, лампочка засвітиться, імітуючи включення освітлення.

Таким чином, фотореле дозволяє економити електроенергію за рахунок оптимального режиму роботи освітлення